## Slide 1: Viabilidade de instalação de painéis solares térmicos

## Slide 2
Lar de São Pedro Lda, Évora
Tecnologia Original:
Caldeira de Propano
Tecnologia Final:
Bomba de Calor
Produzir água quente suficiente para satisfazer as necessidades dos utentes e funcionários

## Slide 3: Modelo Energético
Tipo: Coletor Vitrificado
Marca: Bosch Thermotechnology
Modelo: FKT-1S
Capacidade de Armazenamento: 7 519,1 L
Área bruta por coletor solar: 2,41 m2
Inclinação dos painéis: 32°
Poupança anual de combustível: 32 510 €
37 coletores

## Slide 4: Análise de Emissões
Caso Atual
Emissão de GEE: ~50,6 tCO2
Queima de propano gera 0,246 tCO2 / MWh
Caso Proposto
Emissão de GEE: ~20,4 tCO2
Redução anual líquida de emissões de GEE: 29,9 tCO2
(o equivalente a 5,5 Carros e camionetes não utilizados)

## Slide 5: Análise Financeira
Variação do custo de combustível
3%
Taxa de inflação
2%​
Taxa de desconto
0,5%​

## Slide 6: Análise de Custos
Custo do coletor (por uni.) | Custo total dos painéis | Custo do reservatório | Custo da bomba de calor | Custos de transporte
1003 € | 37 093 € | 22 147 € | 23 000 € | 138 €
Custo anual da limpeza | Custo da manutenção a cada 4 anos | Custo anual de eletricidade
1998€ | 598€ | 9052€

## Slide 7: Análise de Sensibilidade

## Slide 8: Análise de Riscos

## Slide 9: Sintetizando

## Slide 10: Bibliografia
Pré-avaliação realizada pela equipa:
Ana Miguel, 98314
Sara Gonçalves, 98376
Eduardo Alves, 104179
Em requerimento feito pelo diretor:
Isaac Moura, 105065
Preço dos painéis: http://www.geradordeprecos.info/
Preço do propano: https://selectra.pt/energia/precos/botija-de-gas
Preço da eletricidade: https://www.edp.com/pt-pt/historias-edp/preco-da-eletricidade-em-portugal-e-na-europa
Outros recursos: http://pre.pt/eurotubo/pdf/net_catlogo_solar_trmico.pdf